## Slide 1
Stan środowiska w województwie lubelskim
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
10 maja 2016 r.

## Slide 2
Państwowy Monitoring Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) określa cele, zadania i strukturę PMŚ
PMŚ w województwie lubelskim realizowany jest na podstawie wojewódzkich programów monitoringu środowiska opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 3
Realizujemy zadania PMŚ w województwie lubelskim w zakresie monitoringu:
jakości powietrza
jakości wód
hałasu
pól elektromagnetycznych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 4
Pomiary i badania prowadzi nasze akredytowane Laboratorium, które:
od 20 lat posiada wdrożony system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego, zapewniający spełnienie wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
wyposażone jest w nowoczesny sprzęt najnowszej generacji objęty programem wzorcowania, sprawdzania i legalizacji
prowadzi badania metodami referencyjnymi zgodnie z prawem obowiązującym w UE
jest jednym z zaledwie czterech ośrodków w kraju, który będzie wykonywać badania nowych substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 5
Naszym celem jest, aby obywatel uzyskał informację na temat stanu środowiska w województwie szybko i sprawnie, dlatego zbieramy dane, analizujemy, przetwarzamy, i udostępniamy w różnych formach:
oceny,
publikacje,
komunikaty,
informacje o stanie środowiska na wniosek,
strona internetowa,
świetlna tablica informująca o bieżącym stanie zanieczyszczenia powietrza,
geoportal
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 6
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Proces powstawania informacji
w ramach monitoringu środowiska
Planowanie
Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubelskiego
Pomiary i badania
realizowane przez Laboratorium WIOŚ oraz przekazywane do WIOŚ przez jednostki prawnie zobowiązane
Gromadzenie, weryfikacja wyników
- bazy danych
Informacja
Udostępnianie
Analiza, weryfikacja i przetwarzanie danych

## Slide 7
Najnowsza publikacja (wydanie z września 2015 r.)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
www.wios.lublin.pl

## Slide 8
Większość map zawartych w rocznych Raportach o stanie środowiska w województwie lubelskim udostępniana jest na stronie geoportalu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
http://hosting.gis-expert.pl/wios/

## Slide 9
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Tworzymy mapy tematyczne, aktualizujemy w cyklu rocznym i udostępniamy na geoportalu za pomocą usług sieciowych
Prezentowane dane są ujęte w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489) w trzeciej grupie tematycznej określonej jako:
„urządzenia do monitorowania środowiska, rozumiane jako lokalizacja i funkcjonowanie urządzeń do monitorowania środowiska i punktów pomiarowo-kontrolnych do obserwacji i pomiarów emisji, stanu zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu w szczególności różnorodności biologicznej, warunków ekologicznych wegetacji” (rozdział 3 punkt 7 załącznika do ustawy)

## Slide 10
Geoportal udostępniono w październiku 2013 r.
Aplikacja pozwala na wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego miejsca na obszarze województwa lubelskiego zarówno opisowych jak i geograficznych oraz uzyskiwanie analiz i zestawień związanych z warstwami tematycznymi
Można dodawać zewnętrzne serwisy mapowe, dzięki czemu użytkownik ma dowolność stosowania map podkładowych niezależnie od oferowanych w naszym serwisie: ortofotomapy, podziału administracyjnego, MPHP czy pokrycia terenu
Publikowane dane udostępniamy w postaci usługi sieciowej WMS, dzięki czemu można przeglądać, pobierać i przetwarzać dane na interfejsie użytkownika
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ze względu na niskie koszty w porównaniu
do rozwiązań tradycyjnych, umieściliśmy
nasz geoportal „w chmurze”

## Slide 11
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Łączna emisja pyłów i gazów z zakładów szczególnie uciążliwych województwa lubelskiego w 2014 roku
(wg danych GUS) wynosiła:
gazy: 4 971,2tys. Mg
pyły: 1,922 tys. Mg
Monitoring jakości powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
E.C. Lublin Wrotków

## Slide 12
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza
W skali kraju województwo lubelskie zajmuje:
(źródło: GUS )
miejsce pod względem emisji gazów (z CO2)
miejsce pod względem emisji pyłów
2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
12 12 12 12 12 12 12
10 11 11 12 12 11 11

## Slide 13
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Ocena jakości powietrza na obszarze stref
Zgodnie z ustawą Poś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) strefę stanowi:
        aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
        2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
        3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.
województwo lubelskie – 2 strefy, tj.
Aglomeracja Lubelska
i strefa lubelska (pozostały obszar
województwa poza aglomeracją)

## Slide 14
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 i średniorocznych stężeń benzo/a/pirenu wystąpiły na wszystkich stanowiskach pomiarowych, pyłu PM2,5 na 3 z 5 istniejących
Stacja w Lublinie przy ul. Śliwińskiego
W ocenie za 2015 r. Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska uzyskały klasę C ze względu na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, średniorocznych stężeń pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu

## Slide 15
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Najwięcej dni z przekroczeniami 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 występowało w sezonie grzewczym
Chart: Lublin ul. Obywatelska 13
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
średnia miesięczna temperatura | 0.1 | 0 | 4.5 | 8.2 | 12.9 | 17.8 | 20.3 | 22.4 | 14.6 | 6.2 | 4.2 | 2.8
liczba przekroczeń w miesiącu | 1 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5
Chart: Biała Podlaska ul. Orzechowa
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
średnia miesięczna temperatura | 1.3516 | 1.5393 | 6.6613 | 11.53 | 17.81 | 23.49 | 26.1258 | 29.4839 | 20.16 | 9.6 | 6.9267 | 5.2677
liczba przekroczeń w miesiącu | 3 | 17 | 14 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6
Przekroczenia pyłu PM10 na tle zmian temperatury w Lublinie i Białej Podlaskiej w 2015 r.

## Slide 16
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Chart: µg/m3
| LbLubObywate | LbLubSliwins | LbBiaPodOrze | LbChelJagiel | LbZamoHrubie
 | 28.15 | 21.29 | 26.35 | 27.2 | 23.96
Chart: ng/m3
| LbLubSliwins | LbBiaPodOrze | LbChelJagiel | LbKrasKoszar | LbZamoHrubie
 | 2.78 | 5.36 | 4.24 | 3.72 | 3.33
Średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 w 2015 r.
Średnioroczne stężenia benzo/a/pirenu w 2015 r.

## Slide 17
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring jakości powietrza
Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska w 2015 r., zarówno dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin,
ze względu na pozostałe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel) uzyskały klasę A
Wyjątek stanowi ozon, dla którego klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
dla kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin
klasa A
- z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego,
klasa D2
- z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego

## Slide 18
Rzeka Chodelka
Sieć monitoringu zorganizowano następująco:
Łącznie badania prowadzono w 147 ppk., zlokalizowanych na 140 jednolitych częściach wód (jcw) w ramach:
  monitoringu diagnostycznego
  monitoringu operacyjnego
  monitoringu badawczego
  monitoringu obszarów chronionych
Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w latach
2013-2015 w kalendarzu Ramowej Dyrektywy Wodnej pokrywał się z
II częścią sześcioletniego cyklu Planów Gospodarowania Wodami
(2010 -2015).
Rzeki
Monitoring jakości wód
Zakres i sposób prowadzenia badań określono na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550);
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 19
Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U., poz. 1482)
Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych uwzględnione zostały dodatkowo wymagania dla obszarów chronionych ustanowionych w odrębnych przepisach.
Monitoring jakości wód
Mapa 1. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód (jcw)
badanych w latach 2013-2015 (źródło: WIOŚ w Lublinie)
Wykres 1. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód (jcw) rzecznych
badanych w latach 2013-2015 (źródło: WIOŚ w Lublinie)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 20
Jeziora
Monitoring jakości wód
Jezioro Białe Włodawskie
Stan czystości jezior badanych w latach 2013-2015
Ocena stanu ekologicznego badanych 14 jezior badanych wykazała stan:
bardzo dobry: Kleszczów;
dobry: Białe Włodawskie, Łukie, Rogóźno, Spólne i Sumin;
umiarkowany: Bikcze, Białe Sosnowickie, Piaseczno i Uściwierz;
słaby: Kunów i Tomasznie;
zły: Krasne i Uścimowskie.
O ocenie decydowały wskaźniki biologiczne:
fitoplankton, fitobentos i ichtiofauna.
Wykres 2. Stan ekologiczny jednolitych części wód (jcw) jeziornych
badanych w latach 2013-2015 (źródło: WIOŚ w Lublinie)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 21
Monitoring operacyjny wód podziemnych w punktach sieci krajowej w 2014 r.
Wody podziemne
(Podział jednolitych części wód podziemnych – JCWPd – obowiązujący do 31.12.2015 r.)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 22
Sieć pomiarowa monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2014 r.
na terenie województwa obejmowała 13 pkt.
Badania prowadził Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie
2 x rok (wiosną i jesienią) na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Wody podziemne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 23
W I połowie 2012 roku zakończony został 4-letni program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla OSN w gminie Komarówka Podlaska, ustanowionego na podstawie rozporządzenia Nr 9/2008 Dyrektora RZGW
w Warszawie.
Obszary szczególnie narażone (OSN)
W styczniu 2013 r. rozporządzenie Nr 1/2013 Dyrektora RZGW w Warszawie wprowadziło nowy program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Czerniejówka, Kanał Żmudzki, Kuraszew, Przegaliny Duże i Uherka.
Zakres badań przewidzianych do realizacji w ramach ww. programu, ujętych w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2013 – 2015”,
jest zgodny z rozporządzeniem MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 24
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza ocenę stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych (art. 117 ust. 5 ustawy Poś.)
Wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem:
- LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy od godz. 22.00 – 6.00,
- LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00-6.00.
Wskaźniki dobowe, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
- LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00,
- LAeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00.
Mobilne Laboratorium WIOŚ Lublin
do prowadzenia pomiarów hałasu

## Slide 25
W województwie lubelskim zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzi głównie z komunikacji drogowej, w niewielkim stopniu kolejowej i lotniczej oraz od źródeł przemysłowych
W granicach województwa przebiega około 20 690 km dróg, w tym:
1 060 km krajowych,
2 210 km wojewódzkich,
9 239 km powiatowych,
8 181 km gminnych
Po drogach krajowych przejeżdża średnio na dobę ok. 8 813 pojazdów, w tym:
76% stanowią pojazdy osobowe,
22% ciężarowe
Po drogach wojewódzkich przejeżdża średnio na dobę ok. 3 235 pojazdów, w tym:
- 85 % stanowią pojazdy osobowe - 12 % - ciężarowe (źródło: GUS )
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Mapa stanu budowy dróg (źródło: GDDKiA Lublin)
Monitoring hałasu
Hałas drogowy

## Slide 26
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
W województwie lubelskim łączna długość linii kolejowych wynosi 1 027 km.
Najwięcej przewozów w regionie odbywa się na linii nr 7 łączącej Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku.
Na tej linii skupia się większość ruchu pasażerskiego w postaci pociągów osobowych na odcinku Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk oraz pospiesznych, z których większość kończy bieg w Lublinie.
Pozostałe przewozy pasażerskie organizowane są na liniach: nr 2 - odcinek: Łuków - Biała Podlaska - Terespol, nr 26 - odcinek: Łuków - Dęblin, nr 30 - odcinek: Parczew - Lublin, nr 68 - odcinek: Lublin – Kraśnik – Szastarka - granica województwa,
Monitoring hałasu
Hałas kolejowy

## Slide 27
Według Rejestru Lotnisk Cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w województwie lubelskim funkcjonują:
- lotnisko użytku publicznego: „Lublin Airport”, zarządzane przez Port Lotniczy Lublin,
cztery lotniska użytku wyłącznego: w Radawcu koło Lublina oraz Zamościu, zarządzane przez Aeroklub Polski, w Świdniku zarządzane przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” Świdnik S.A.
oraz w Depułtyczach Królewskich zarządzane przez PWS Z w Chełmie,
osiem lądowisk śmigłowców sanitarnych: dwa w Lublinie – SP WSS oraz SP ZOZ MSW,
Radzyniu Podlaskim - SP ZOZ MSW, Włodawie - SP ZOZ, Chełmie – SP WSS,
Białej Podlaskiej - SP WSS, Parczewie - SP ZOZ, Zamościu - SP WSS,
pięć lądowisk samolotowych: w Świdniku – Aeroklub Świdnik, Dębowej Kłodzie, Majdanie Nowym
k/Biłgoraja, Białej Podlaskiej, Rykach
lotnisko wojskowe w Dęblinie - JW 4929 Dęblin, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, wpisane do
Rejestru Lotnisk i Lądowisk Wojskowych w Polsce.
Port Lotniczy Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
Hałas lotniczy
„Lublin Airport” - najmłodsze lotnisko międzynarodowe w Europie, otwarte w grudniu 2012 r.
Ilość operacji lotniczych (startów, lądowań i przelotów statków powietrznych) wynosiła:
- 2013 r. : 2 286,
- 2014 r.: 3 254,
- 2015 r.: 3 732

## Slide 28
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Źródłami hałasu przemysłowego w województwie lubelskim są: - zakłady produkcyjne różnych branż, m.in.: przemysłu spożywczego,
chemicznego, obróbki metali, fermy hodowlane, wytwórnie betonu,
- elektrociepłownie i inne zakłady energetyczne,
- podmioty świadczące usługi, takie jak: hotele, punkty gastronomiczne i handlowe,
z zakresu uprawiania sportu i bezpiecznej jazdy – tory kartingowe
Monitoring hałasu
W zakresie hałasu przemysłowego WIOŚ prowadzi kontrole w ramach planowych działań z wyjazdem w teren lub bez wyjazdu w teren - w oparciu o analizę badań automonitoringowych zakładów zobowiązanych do prowadzenia pomiarów hałasu, a także na wniosek o interwencję
Hałas przemysłowy

## Slide 29
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza ocenę stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych (art. 117 ust. 5 ustawy Poś.)
Mobilne Laboratorium WIOŚ Lublin
do prowadzenia pomiarów hałasu
W województwie lubelskim obowiązkowi opracowywania map akustycznych podlegają:
Miasto Lublin (starosta sporządza co 5 lat mapy akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska (art. 118.1. Poś)
drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie
(Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może
powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (art. 179. 1 ustawy Poś).
Dla kolei i lotnisk zarządzający nie sporządzają w województwie map akustycznych, gdyż nie
są zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
na znacznych obszarach (mapy akustyczne sporządza się w przypadku gdy na lotniskach cywilnych ma miejsce ponad 50 000 operacji
statków powietrznych rocznie, po liniach kolejowych przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie)

## Slide 30
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
Sporządzone mapy akustyczne pozwoliły Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz Prezydentowi Miasta Lublin na opracowanie dwóch dokumentów planistycznych:
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg”
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin
Pierwsze mapy akustyczne w województwie lubelskim zrealizowano w 2007 r.
Dotyczyły miasta Lublina (aglomeracja o liczbie ludności większej niż 250 tys.)
oraz głównych dróg (o przejeżdżającej liczbie pojazdów ponad 6 milionów rocznie: DK Nr 12, na odcinkach: Puławy-Końskowola, Kurów – Lublin, Lublin – Piaski, Piaski – obwodnica, DK Nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski – przejście graniczne Hrebenne)
Drugi etap zakończono w 2012 r. Dotyczył aktualizacji mapy dla Lublina oraz sporządzenia map akustycznych dla otoczenia głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 3 miliony rocznie, to jest:
- 55 odcinków dróg krajowych nr: 17, 19, 48, 63, 74, 82 występujących w województwie, oddziałujących na klimat akustyczny powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz miast: Lublina i Zamościa,
- 10 odcinków dróg wojewódzkich nr: 801, 824, 830, 833, 835, oddziaływujących na klimat akustyczny powiatów: puławskiego, lubelskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego.

## Slide 31
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
*Art. 120 a Prawo ochrony środowiska,
Rozporządzenie MŚ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 500);
Wszystkie dane pozyskiwane w ramach podsystemu monitoringu hałasu, WIOŚ gromadzi i przechowuje w rejestrze*, którym jest baza danych EHAŁAS, funkcjonująca w systemie EKOINFONET
EHALAS
Baza wojewódzka WIOŚ
Pomiary WIOŚ prowadzone
zgodnie z PMŚ (art. 117 Poś)
Pomiary przekazywane do WIOŚ
przez zarządzających drogami, liniami
kolejowymi lub lotniskiem
(art. 175 i art.178 Poś)
Pomiary przekazywane do WIOŚ przez
prowadzących instalację oraz użytkowników
urządzenia – automonitoring (art. 147 i art. 150 Poś)
EHALAS
Baza krajowa GIOŚ
Komisja
Europejska
Zgodnie z art. 10, ust. 2 Dyrektywy 2002/49/WE Państwa Członkowskie są zobowiązane do przekazania Komisji wyników strategicznych map akustycznych w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia danej rundy mapowania.
Mapy akustyczne przekazywane do WIOŚ
(art. 120.1 oraz art. 179. 4 ustawy Poś)
Programy ochrony przed hałasem
(art. 120. 2 i 3 ustawy Poś)

## Slide 32
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
W 2015 r. WIOŚ, zgodnie z PMŚ prowadził pomiary hałasu drogowego w 10 punktach
Pomiary długookresowe (LDWN i LN) prowadzono w 2 punktach:
Świdnik, ul. Niepodległości 11
Nałęczów, ul. Bochotnica 22
Nie stwierdzono przekroczeń
Pomiary krótkookresowe (LAeqD i LAeqN) prowadzono w 8 punktach w miejscowościach: Świdnik, Nałęczów, Konstantynów dla wspólnego odcinka dróg wojewódzkich nr 811 i 698 oraz w m. Komarno (DW 811).
Najwyższe przekroczenie o 6 dB w dzień i 4,7 dB nocą, stwierdzono w Świdniku przy ul. Lotników, również w Komarnie występowały przekroczenia nocą o ok. 5 dB.
W pozostałych przypadkach występowały niewielkie przekroczenia, bądź nie występowały w ogóle.
Wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem:
- LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób
w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy
od godz. 22.00 – 6.00,
- LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór
nocy w roku od godz. 22.00-6.00.
Wskaźniki dobowe, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu
do jednej doby:
- LAeqD - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00,
- LAeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00.

## Slide 33
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring hałasu
Czas odniesienia | Laeq [dB] wiosna | Przekroczenie [dB] wiosna | Nazwa obiektu | Laeq [dB] jesień | Przekroczenie [dB] jesień
Dzień 16h | 65,40 | 0,40 | Komarno, DW 811 | 65,20 | 0,20
Noc 8h | 60,70 | 4,70 |  | 61,20 | 5,20
Dzień 16h | 64,20 | 0,00 | Konstantynów | 65,40 | 0,40
Noc 8h | 59,00 | 3,00 |  | 59,30 | 3,30
Dzień 16h | 62,70 | 0,00 | Nałęczów, ul. 1-go Maja 6 | 62,30 | 0,00
Noc 8h | 57,30 | 1,30 |  | 55,40 | 0,00
Dzień 16h | 63,90 | 2,90 | Nałęczów, ul. Armatnia Góra - Termy Pałacowe | 64,60 | 3,60
Noc 8h | 53,50 | 0,00 |  | 55,70 | 0,00
Dzień 16h | 64,30 | 3,30 | Nałęczów, ul. Kolejowa 9 | 62,40 | 1,40
Noc 8h | 56,90 | 0,90 |  | 54,20 | 0,00
Dzień 16h | 65,60 | 4,60 | Świdnik, Al. Lotników 35 | 67,00 | 6,00
Noc 8h | 60,70 | 4,70 |  | 55,70 | 0,00
Dzień 16h | 63,00 | 0,00 | Świdnik, ul. Racławicka 13 | 65,80 | 0,80
Noc 8h | 56,10 | 0,10 |  | 57,80 | 1,80
Dzień 16h | 65,40 | 0,40 | Świdnik, ul. Racławicka 39 | 65,70 | 0,70
Noc 8h | 58,00 | 2,00 |  | 57,10 | 1,10
Wyniki pomiarów krótkookresowych prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.
Wskaźnik | Wartość wskaźnika d [dB] | Wartość dopuszczalna [dB] | Wartość przekroczenia [dB] | Nazwa obiektu
LDWN | 64,10 | 68,00 | 0,00 | Świdnik, ul. Niepodległości 11
LDWN | 65,80 | 68,00 | 0,00 | Nałęczów, ul. Bochotnica 22
LN | 55,00 | 59,00 | 0,00 | Świdnik, ul. Niepodległości 11
LN | 56,40 | 59,00 | 0,00 | Nałęczów, ul. Bochotnica 22
Wyniki pomiarów długookresowych prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.

## Slide 34
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring pól elektromagnetycznych
Oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach PMŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania PEM zgodnie z art. 123 ust. 1,2 ustawy Prawo ochrony środowiska
Pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645)

## Slide 35
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring pól elektromagnetycznych
Zgodnie z w/w rozporządzeniem corocznie wykonuje się pomiary PEM w 15 punktów na każdej z trzech kategorii terenów:
w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
w pozostałych miastach,
na terenach wiejskich
W 2015 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych usytuowanych w dostępnych dla ludności miejscach po 15 punktów pomiarowych dla każdego z trzech kategorii terenów

## Slide 36
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Monitoring pól elektromagnetycznych
Analiza wyników badań PEM przeprowadzonych na obszarze województwa w 2015 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)
Średnie wartości składowej elektrycznej dla poszczególnych kategorii terenów
w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ)
Chart: [V/m]
| Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców | Pozostałe miasta | Tereny wiejskie
 | 0.19 | 0.15 | 0.17

## Slide 37
W danych WIOŚ 2014 r. na terenie województwa eksploatowano
37 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
przyjmujących odpady komunalne.
Na podstawie stosownych decyzji administracyjnych do końca 2014 r.
wyłączono z eksploatacji 22 składowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrona powierzchni ziemi

## Slide 38
Zgodnie z „Planem gospodarowania odpadami dla województwa lubelskiego”
obszar województwa został podzielony na 9 regionów.
W 2014 r. na ich terenie funkcjonowało 14 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w tym:
8 instalacji typu A - instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
2 instalacje typu B - instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
4 instalacje typu C - instalacje do składowania odpadów.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrona powierzchni ziemi

## Slide 39
Monitoring wokół składowisk odpadów prowadzą zarządzający obiektami w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523)
Zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach, zarządzający składowiskiem jest zobowiązany corocznie przesyłać wyniki badań monitoringowych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału,
po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły
Przedłożone przez zarządzających składowiskami ww. wyniki badań
były gromadzone, weryfikowane, a następnie posłużyły do przeprowadzenia
m. in. oceny wpływu monitorowanych składowisk na jakość wód podziemnych
Ochrona powierzchni ziemi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 40
Składowiska realizujące monitoring stanowiły ponad 95% tych, wokół których możliwe było prowadzenie tego typu badań
W 2014 r. obowiązek prowadzenia monitoringu wypełniło 117 zarządzających składowiskami komunalnymi:
55 w fazie eksploatacji
62 w fazie poeksploatacyjnej
3 składowiska gromadzące odpady przemysłowe
Monitoring składowisk prowadzony w 2014 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrona powierzchni ziemi

## Slide 41
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrona powierzchni ziemi
Na terenie woj. lubelskiego funkcjonowały 3 składowiska przyjmujące odpady azbestowe, na których do końca 2014 r. nagromadzono łącznie 160,817 tys. Mg odpadów

## Slide 42
Odpady zebrane selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych (źródło: GUS)
Odsetek odpadów zebranych selektywnie w 2013 r. wyniósł 13% ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Ochrona powierzchni ziemi

## Slide 43: Wydział Inspekcji WIOŚ Lublin
Kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
Wydaje zarządzenia pokontrolne i wymierza grzywny w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów o ochronie środowiska
Wydaje decyzje administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska, w tym decyzje pieniężne i niepieniężne łącznie z decyzjami wstrzymującymi działalność
Współdziała w zakresie ochrony środowiska z innymi organami w tym organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Uczestniczy w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii
Prowadzi bazy danych o korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze
Udostępnia informację publiczną i o środowisku
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 44: Zakres kompetencji IOŚ – najważniejsze ustawy
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. Nr 145 z późn. zm.)
ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888),
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),
ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r.Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.),
ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 ze zm.),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 45: Zakres kompetencji IOŚ – najważniejsze ustawy
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859 z późn. zm.),
ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2013 r. poz.1162),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.z 2013 r. poz. 1155),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),
ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 46: Podsumowanie 2015 r.
Kontrole planowe 675
  W tym z pomiarami 66
  W tym kontrole , podczas których stwierdzono naruszenia 89
Kontrole pozaplanowe 330
  W tym z pomiarami 59
  W tym kontrole , podczas których stwierdzono naruszenia 160
Kontrole w oparciu o dokumenty 1144
  W tym kontrole , podczas których stwierdzono naruszenia 57
Pouczenia 193
Mandaty 62
Zarządzenia pokontrolne 403
Wystąpienia do innych organów 80
Kary pieniężne 53
Wstrzymanie użytkowania 1
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

## Slide 47
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Dziękuję za uwagę
www.wios.lublin.pl
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl